## Slide 1: Лекция 6. Проводник в электрическом поле. Конденсаторы
© Музыченко Я.Б., 2011

## Slide 2
Проводники в электрическом поле
Проводники – тела, в которых имеются свободные заряды, способные свободно перемещаются внутри этих тел; вещества, проводящие электрический ток.
(Металлы, углерод, вода, ртуть, ионизированные газы).
Электростатическая индукция – смещение зарядов под действием электрического поля.
Индуцированные заряды – нескомпенсированные заряды, появившиеся в результате электростатической индукции.
Поле в веществе:
2

## Slide 3
Электрическое поле внутри проводника
Перемещение зарядов внутри проводника происходит до тех пор пока электрическое поле индуцированных зарядов не скомпенсирует внешнее поле.
Индуцированные заряды образуются в тонком приповерхностном слое.
3

## Slide 4
Проводник разрывает часть линий напряженности внешнего электрического поля. Они заканчиваются на «-» зарядах, а вновь начинаются на «+» зарядах.
Внутри проводника
Принцип электростатической защиты (клетка Фарадея).
Замкнутый полый проводник экранирует только внешнее поле.
Электрическое поле внутри проводника
4

## Slide 5
Электрическое поле у поверхности проводника
Потенциал поля в каждой точке проводника одинаков, т.е. любой проводник в электрическом поле представляет собой эквипотенциальную поверхность.
Линии напряженности электрического поля направлены по нормали к поверхности проводника.
Поток вектора напряженности через цилиндр (т. Гаусса)
5

## Slide 6
Острия
Поверхностная плотность заряда различна в разных точках проводника сложной формы; принимает максимальные значения вблизи заострений.
Рядом с остриями возникает электрический ветер.
6

## Slide 7
Электроемкость
Заряд распределяется по поверхности проводника так, чтобы напряженность внутри проводника была равна нулю.
Потенциал уединенного проводника пропорционален сообщенному ему заряду:
Коэффициент пропорциональности – электрическая емкость – физическая величина, численно равная заряду, необходимому для увеличения потенциала проводника на 1 вольт.
7

## Slide 8
Электроемкость сферического проводника
Потенциал сферы на поверхности:
Емкость сферического проводника:
Емкость Земли – 0,7мФ
8

## Slide 9
Конденсаторы
Конденсатор – (от лат. – сгущать, уплотнять) – система из двух проводников (обкладок), заряженных одинаковыми по модулю разноименными зарядами; устройство для накопления электрической энергии.
1745 г. (фон Клейст, ван Мушенбрук) – Лейденская банка – первый конденсатор. Непременный атрибут электрических исследований и театральных зрелищ.
9

## Slide 10
Емкость конденсатора
U – напряжение между обкладками конденсатора.
10
Плоский конденсатор
ε – диэлектрическая проницаемость;
ε0 – электрическая постоянная;
S – площадь пластин конденсатора;
d – расстояние между пластинами.

## Slide 11
11
Сферический конденсатор

## Slide 12
12
Цилиндрический конденсатор

## Slide 13
13
Соединения конденсаторов
Параллельное соединение конденсаторов
Последовательное соединение конденсаторов

## Slide 14
Энергия взаимодействия системы зарядов
Система из n точечных зарядов.
Работа всех сил взаимодействия произвольной системы зарядов равна убыли энергии взаимодействия зарядов этой системы:
Найдем выражение для энергии взаимодействия W:
Энергия взаимодействия пары зарядов
14

## Slide 15
Энергия взаимодействия системы зарядов
Для n зарядов:
В каждой скобке – энергия взаимодействия i–го заряда со всеми остальными.
Учитывая что , получаем
15

## Slide 16
Энергия взаимодействия системы зарядов
- потенциал создаваемый всеми зарядами системы кроме в месте его нахождения.
Энергия взаимодействия пары зарядов
Заряды находятся на расстоянии r друг от друга. Найдем энергию их взаимодействия.
16